АДМИНИСТРАЦИЯ    УСТЬ – НИЦИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________________________________________________________

12.10.2016                                                                                                    №  397

с. Усть – Ницинское

План

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Усть-Ницинского сельского поселения

# В целях объективного мониторинга подготовки теплоснабжающих организаций к осенне-зимнему периоду 2016-2017 гг. и для передачи информации в Правительство  Российской Федерации, в соответствии с п.5 ст. 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п.5 «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденным приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103, зарегистрированным в Минюсте России 24.04.2013 г. № 28269 и  обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов теплоэнергетики поселения, своевременной и качественной подготовки их к работе в осенне-зимний период  2016-2017 гг., а также предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План аварийных ситуаций  в системах теплоснабжения на территории Усть-Ницинского сельского поселения (прилагается).

2.  Контроль  за выполнением постановления оставляю за собой.

# 3.  Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению  на

# официальном сайте администрации Усть-Ницинского   сельского поселения.

# Глава Усть-Ницинского

# сельского поселения                                                                 К.Г. Судакова

| Согласовано: глава Усть-Ницинского сельского поселения ________ К.Г.Судакова Директор МУП «Жилкомсервис» ___________ А.А.Захаров Командир отдельного Поста 12/3 с. Усть-Ницинское ___________ В.А.Масоров | Приложение к постановлению администрации Усть-Ницинского сельское поселение от 12.10.2016 г. № 397 |
| --- | --- |

План

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории

Усть-Ницинского сельского поселения

.

| № п.п. | Характер аварии | Возможные причины аварии | Последовательность проведения работ по локализации и ликвидации аварии | Лица, ответственные за выполнение мероприятий, и исполнители | Мероприятия по ликвидации аварии | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Утечка теплоносителя (воды) на теплотрассе | Утечка через прокладки на фланцах изолирующего соединения, трещина сварного шва, нарушение герметичности уплотнения задвижки или затвора, повреждение трубопровода от коррозии. | 1. Сообщить дежурному диспетчеру ЕДДС МО Слободо-Туринского муниципального района по телефону 2-10-00 | Ответственное лицо, осуществляющее эксплуатацию отопительных котлов котельной, лицо обнаружившее факт аварии на теплотрассе |  |  |
|  |  |  | 2. Сообщить об аварии директору МУП « Жилкомсервис» главе Усть-Ницинского сельского поселения | Дежурный МУП « Жилкомсервис» | Позвонить директору МУП «Жилкомсервис» Захаров А.А. по тел .раб 27-7-16, , сот. 8-9022752223, Главе поселения Судаковой К.Г.. по тел .раб 27-8-45, дом 25-1-41, сот8-922-156-51-85. или зам. главы поселения Волохиной Н.Г.. по тел. Раб 25-1-72, дом 25-2-25, сот 8-904-381-91-74. |  |
|  |  |  |  | Дежурный МУП « Жилкомсервис» | Довести информацию об аварии на теплотрассе до ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов |  |
|  |  |  | 4. Выставить посты для ограждения аварийного участка. | Ответственное лицо МУП «Жилкомсервис» | Место аварии оградить сигнальной лентой, не допускать приближение транспорта и населения. |  |
|  |  |  | 5. Обеспечить безопасную остановку отопительных котлов котельной в связи с предстоящим снятием нагрузки. | Ответственное лицо Директор МУП « Жилкомсервис» | Проведение инструктажа ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов | Аварийная остановка котлов производится в соответствии с производственной инструкцией |
|  |  |  | 6. Отключить подачу теплоносителя (перекрыть задвижку или затвор на отпуске), остановить работу котла или котлов (в случае необходимости) | Ответственное лицо МУП «Жилкомсервис»» | В соответствии с инструкцией по эксплуатации отопительных котлов |  |
|  |  |  | 7. Выслать аварийную бригаду МУП «Жилкомсервис» | Дежурный МУП «Жилкомсервис» | Обеспечить своевременный приезд аварийной бригады на место аварии |  |
|  |  |  | 8. Организовать проведение работ по ликвидации аварии | Руководитель МУП МУП «Жилкомсервис» | Обеспечить своевременное выполнение работ по ликвидации аварии |  |
|  |  |  | 9. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС МО Слободо-Туринского муниципальный район информацию о ходе работ по устранению аварии | Руководитель МУП «Жилкомсервис» | О ходе выполнения работ докладывать каждые 2 часа, при изменении обстановки немедленно по телефону 2-10-00 |  |
|  |  |  | 10. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС МО Слободо-Туринского муниципальный район информацию о ликвидации аварии | Руководитель МУП «Жилкомсервис» | Информацию о ликвидации аварии представить немедленно по телефону 2-10-00 |  |
| 1.2. | Утечка теплоносителя (воды) в котельной | Утечка через прокладки на фланцах изолирующего соединения, трещина сварного шва, нарушение герметичности уплотнения задвижки или затвора, повреждение трубопровода от коррозии коммуникаций или отопительного котла в котельной. | 1. Сообщить дежурному МУП «Жилкомсервис» по телефону 27-7-16, продублировать сообщение дежурному диспетчеру ЕДДС МО Слободо-Туринский муниципальный район тел. 2-10-00 | Ответственное лицо осуществляющее эксплуатацию котлов котельной и обнаружившие факт аварии |  |  |
|  |  |  | 2. Сообщить об аварии директору МУП « Жилкомсервис», главе Усть-Ницинского сельского поселения | Дежурный МУП « Жилкомсервис» диспетчер ЕДДС Слободо-Туринского муниципального района | директору МУП « Жилкомсервис» Захарову А.А. по тел .раб 27-7-16 сот. 8-9022752223, Главе поселения Судаковой К.Г. по тел .раб 27-8-45, дом 25-1-41, сот8-922-156-51-85. или зам. главы поселения Волохиной Н.Г.. по тел. Раб 25-1-72, дом 25-2-25, сот 8-904-381-91-74.. |  |
|  |  |  | 3. Сообщить о необходимости проведения подготовительных мероприятий для остановки отопительного котла или отопительных котлов и прекращения подачи тепловой энергии потребителям из котельной | Ответственный МУП «Жилкомсервис» | Довести информацию об аварии на теплотрассе до ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов |  |
|  |  |  | 4. Обеспечить безопасную остановку отопительных котлов котельной в связи с предстоящим снятием нагрузки. | Ответственное лицо МУП «Жилкомсервис» | Проведение инструктажа ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов | Аварийная остановка котлов производится в соответствии с производственной инструкцией |
|  |  |  | 5. Отключить подачу теплоносителя в месте аварии (перекрыть задвижку или затвор), остановить работу отопительного котла или отопительных котлов (в случае необходимости) | Ответственное лицо МУП «Жилкомсервис» | В соответствии с инструкцией по эксплуатации отопительных котлов |  |
|  |  |  | 6. Выслать аварийную бригаду | Руководитель МУП «Жилкомсервис» | Обеспечить своевременный приезд аварийной бригады на место аварии |  |
|  |  |  | 7. Организовать проведение работ по ликвидации аварии | Руководитель МУП «Жилкомсервис» | Обеспечить своевременное выполнение работ по ликвидации аварии |  |
|  |  |  | 8. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС МО Слободо-Туринского муниципального района информацию о ходе работ по устранению аварии | Руководитель МУП «Жилкомсервис» | О ходе выполнения работ докладывать каждые 2 часа, при изменении обстановки немедленно телефону 2-10-00 |  |
|  |  |  | 9. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС МО Слободо-Туринского муниципального района информацию о ликвидации аварии | Руководитель МУП «Жилкомсервис» | Информацию о ликвидации аварии представить немедленно по телефону 2-10-00 |  |
| 1.3. | Прекращение электроснабжения котельной | Отключение от источника электроснабжения по причине КЗ электрооборудования котельной или прекращения подачи электроэнергии энергоснабжающей организацией в следствии аварии на подводящих электросетях | 1. Сообщить дежурному диспетчеру участка ОАО «МРСК Урала» по телефону 2-10-05, дежурному диспетчеру ЕДДС МО Слободо-Туринского муниципальный район по телефону 2-10-00 | Ответственное лицо Директор МУП «Жилкомсервис» |  |  |
|  |  |  | 2. . Сообщить об аварии директору МУП «Жилкомсервис». главе Усть-Ницинского сельское поселение | Дежурный диспетчер , МУП « Жилкомсервис» диспетчер ЕДДС «МО Слободо-Туринского муниципального района» | Позвонить директору МУП « Жилкомсервис» Захарову А.А. по тел .раб 27-7-16, сот. 8-9022752223, Главе поселения Судаковой К.Г.. по тел .раб 27-8-45, дом 25-1-41, сот8-922-156-51-85. или зам. главы поселения Волохиной Н.Г.. по тел. Раб 25-1-72, дом 25-2-25, сот 8- 904-381-91-74. |  |
|  |  |  | 3. Сообщить о необходимости проведения подготовительных мероприятий для остановки отопительных котлов и прекращения подачи тепловой энергии потребителям из котельной МУП «Жилкомсервис» | Дежурный МУП «Жилкомсервис» | Довести информацию до ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов котельной |  |
|  |  |  | 4. Обеспечить безопасную остановку отопительных котлов котельной в связи с предстоящим снятием нагрузки. | Ответственное лицо МУП «Жилкомсервис» | Проведение инструктажа ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов | Аварийная остановка котлов производится в соответствии с производственной инструкцией |
|  |  |  | 5. Остановить работу отопительных котлов (в случае необходимости) | Ответственное лицо МУП «Жилкомсервис» | В соответствии с инструкцией по эксплуатации отопительных котлов |  |
|  |  |  | 6. Обеспечить электроснабжение котельной резервным источником питания | Руководитель МУП «Жилкомсервис» | Проведение мероприятий по своевременному подключению котельной к резервному источнику питания |  |
|  |  |  | 7. Организовать встречу аварийной бригады Слободо- Туринского участка ОАО «МРСК Урала» | Ответственное лицо МУП « Жилкомсервис» | Обеспечить своевременное предоставление информации, о происшедшей аварии на сетях электроснабжения специалистам аварийной бригады Слободо- Туринского участка ОАО «МРСК Урала» |  |
|  |  |  | 8. Организовать проведение работ по ликвидации аварии | Руководитель Слободо-Туринского участка ОАО «МРСК Урала» | Обеспечить своевременное выполнение работ по ликвидации аварии |  |
|  |  |  | 9. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС Слободо-Туринского муниципального района информацию о ходе работ по устранению аварии | Дежурный ЗАО МУП «Жилкомсервис» Слободо-Туринского участка ОАО «МРСК Урала» | О ходе выполнения работ докладывать каждые 2 часа, при изменении обстановки немедленно по телефону 2-10-00 |  |
|  |  |  | 11. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС МО Слободо-Туринского муниципального района информацию о ликвидации аварии | Дежурный МУП «Жилкомсервис» Руководитель Слободо-Туринского участка ОАО «МРСК Урала» | Информацию о ликвидации аварии представить немедленно по телефону 2-10-00 |  |
| 1.4. | Прекращение водоснабжениякотельной | Отключение котельной от источника водоснабжения по причине аварии на водосетях или водоподающем оборудовании | 1. Сообщить дежурному МУП «Жилкомсервис» по телефону 27-7-16, продублировать сообщение дежурному диспетчеру ЕДДС МО Слободо-Туринского муниципального района по телефону 2-10-00 | Ответственное лицо, осуществляющее эксплуатацию отопительных котлов котельной |  |  |
|  |  |  | 2. . Сообщить об аварии директору МУП»Жилкомсервис» главе Усть-Ницинского сельское поселение | Дежурный диспетчер , МУП « Жилкомсервис» диспетчер ЕДДС «МО Слободо-Туринского муниципального района» | Позвонить директору МУП « Жилкомсервис» Захарову А.А.. по тел .раб 27-7-16, , сот. 8-9022752223, Главе поселения Судаковой К.Г.. по тел .раб 27-8-45, дом 25-1-41, сот8-922-156-51-85 или зам. главы поселения Волохиной Н.Г.по тел. Раб 25-1-72, дом 25-2-25 сот 8-904-381-91-74. |  |
|  |  |  | 3. Сообщить о необходимости проведения подготовительных мероприятий для остановки отопительных котлов и прекращения подачи тепловой энергии потребителям МУП «Жилкомсервис» | Дежурный МУП «Жилкомсервис» | Довести информацию до ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов котельной |  |
|  |  |  | 4. Обеспечить безопасную остановку отопительных котлов котельной в связи с предстоящим снятием нагрузки. | Ответственное лицо МУП «Жилкомсервис» | Проведение инструктажа ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов |  |
|  |  |  | 5. Остановить работу отопительных котлов (в случае необходимости) | Ответственное лицо МУП «Жилкомсервис» | В соответствии с инструкцией по эксплуатации отопительных котлов |  |
|  |  |  | 6. Обеспечить котельную резервным источником водоснабжения | Руководитель МУП «Жилкомсервис» | Проведение мероприятий по своевременному обеспечению котельной резервным источником водоснабжения на период устранения аварии на сетях водоснабжения |  |
|  |  |  | 7. Выслать аварийную бригаду МУП «Жилкомсервис» на место аварии объекта водоснабжения | Руководитель МУП «Жилкомсервис» | Обеспечить своевременный приезд аварийной бригады на место аварии |  |
|  |  |  | 8. Определить место аварии на объекте водоснабжения | Ответственное лицо МУП «Жилкомсервис» | Место аварии оградить сигнальной лентой, не допускать приближение транспорта и населения. |  |
|  |  |  | 9. Организовать проведение работ по ликвидации аварии на объекте водоснабжения | Руководитель МУП «Жилкомсервис» | Обеспечить своевременное выполнение работ по ликвидации аварии |  |
|  |  |  | 10. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС МО Слободо-Туринского муниципального района информацию о ходе работ по устранению аварии | Руководитель МУП «Жилкомсервис» | О ходе выполнения работ докладывать каждые 2 часа, при изменении обстановки немедленно по телефону 2-10-00 |  |
|  |  |  | 11. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС МО Слободо-Туринского муниципального района информацию о ликвидации аварии | Руководитель МУП «Жилкомсервис» | Информацию о ликвидации аварии представить немедленно по телефону 2-10-00 |  |