АДМИНИСТРАЦИЯ    УСТЬ – НИЦИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________________________________________________________

15.08.2019                                                                                                      № 154

с. Усть – Ницинское

Об   утверждении Положения о графиках ограничения, прекращения подачи тепловой энергии потребителям при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения

Усть – Ницинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Усть-Ницинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Положение о графиках ограничения, прекращения подачи тепловой энергии потребителям при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Усть-Ницинского сельского поселения (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике Усть-Ницинского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Усть-Ницинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной  сети Интернет: www.усть-ницинское.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложит на  заместителя главы администрации Усть – Ницинского сельского поселения Волохину Н.Г.

Глава Усть – Ницинского

сельского поселения                                                                          К.Г. Судакова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Усть-Ницинского сельского поселения

от 15.08.2019  № 154

ПОЛОЖЕНИЕ

о графиках ограничения и аварийного отключения                                 потребителей тепловой энергии МУП «Жилкомсервис» Усть-Ницинского  сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение, разработанное  при возникновении (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер.

2. Виды графиков ограничения и аварийного отключения                                             потребителей тепловой энергии и мощности

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения по решению органа местного самоуправления.

2.1. Графики ограничений и аварийных отключений потребителей тепловой энергии составляются ежегодно и вводятся при возникновении дефицита топлива, тепловой энергии (аварийная остановка основного оборудования в котельной), в случае стихийных бедствий (гроза, буря, наводнение, пожар, длительное похолодание и т.п.), при неоплате потребителем платежного документа за теплоэнергию в установленные договором сроки, для предотвращения возникновения и развития аварий, для их ликвидации и для исключения неорганизованных отключений потребителей.

2.2. Графики ограничения потребителей тепловой энергии вводятся при недостатке тепловой энергии или топлива могут производиться в несколько очередей по решению органа местного самоуправления (приложение № 1).

3. Общие требования к составлению графиков ограничения и                                        аварийного отключения потребителей тепловой энергии

3.1 Графики аварийного отключения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения (далее график)  составляются по каждому теплоисточнику отдельно (приложение № 1) и действует на период с 15 сентября  текущего года до 15 сентября  следующего года, Разработанные графики согласовываются с органами местного самоуправления, утверждаются руководителем теплоснабжающей организации и доводятся  письменно потребителю не позднее 1 сентября текущего года.

3.2. При определении величины и очередности ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии должны учитываться государственное, хозяйственное, значения и технологические особенности производства потребителя с тем, чтобы ущерб от введения графиков был минимальным. Должны учитываться также особенности схемы теплоснабжения потребителей и возможность обеспечения эффективного контроля за выполнением и аварийных отключений потребителей тепловой энергии.

3.3. В графики ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии не включаются: - производства, отключение теплоснабжения которых может привести к выделению взрывоопасных и ядовитых продуктов и смесей,                                                                        детские дошкольные учреждения, школы,                                                                                                                          больницы,  учреждения для престарелых и инвалидов;

3.4. Об ограничениях теплоснабжения теплоснабжающая организация сообщает потребителям: - при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии  за 10 часов до начала ограничений, при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений.

3.5. При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения.

3.6.  На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с теплоснабжающей организацией.

3.7. Теплоснабжающая организация обязана обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии.

3.8. Теплоснабжающая организация обязана информировать о введенных аварийных ограничениях и прекращении теплоснабжения соответствующие органы местного самоуправления в течение 1 суток со дня их введения.

4. Порядок ввода графиков ограничения  потребителей тепловой энергии

4.1. Дежурный  котельной и тепловых сетей  извещает потребителя (руководителя предприятия) о введении графиков не позднее 12 часов до начала их реализации, с указанием величины, времени начала и окончания ограничений. При необходимости срочного введения в действие графиков ограничения извещение об этом передается потребителю по каналам связи.

5. Обязанности, права и ответственность теплоснабжающей организации

5.1. Теплоснабжающая организация обязана довести до потребителей задания на ограничения тепловой энергии и время действия ограничений (в соответствии с п. 4.1 Положения).

5.2. Теплоснабжающая организация обязана  в назначенные сроки и в заданных объемах обеспечить выполнение распоряжений руководства о введении графиков ограничений и аварийных отключений потребителей тепловой энергии и несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством, за быстроту и точность выполнения распоряжений по введению в действие графиков ограничений и аварийных отключений потребителей.

5.3. Руководители теплоснабжающей организации несет ответственность за обоснованность введения графиков ограничений и отключений потребителей тепловой энергии, величину и сроки введения ограничений.

5.4. Руководители теплоснабжающей организации имеет право, при невыполнении потребителем распоряжений о введении графиков ограничений и аварийных отключений, после предупреждения (в аварийных ситуациях - без предупреждения) произвести принудительное ограничение или отключение потребителя.

6. Обязанности, права и ответственность потребителей тепловой энергии

6.1. Потребители (руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности) несут ответственность за безусловное выполнение графиков аварийных ограничений и отключений тепловой энергии, а также за последствия, связанные с их невыполнением.

6.2. Потребитель обязан:

6.2.1. Обеспечить прием от теплоснабжающей организации сообщений о введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии независимо от времени суток;

6.2.2. Обеспечить безотлагательное выполнение законных требований при введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии;

6.2.3. Беспрепятственно допускать в любое время суток представителей теплоснабжающей организации ко всем теплоустановкам и тепловым пунктам для контроля за выполнением заданных величин ограничения и отключения потребления тепловой энергии.

6.3. Потребитель имеет право письменно обратиться к теплоснабжающей организации с заявлением о необоснованности введения графиков ограничения в части величины и времени ограничения.

Приложение № 1

К Положению

Согласовано                                                                                                                           Утверждаю

Главный инженер                                                                                                        Глава администрации

МУП «Жилкомсервис»                                                                      Усть-Ницинского сельского  поселения

___________ С.Е.Гагарин                                                                       _____________ К.Г.Судакова

График ограничения и отключения потребителей на отопительный сезон 2019-2020 гг. Котельная № 1 МУП «Жилкомсервис» с. Усть-Ницинское, ул. Подгорная, 27

| № п/п | Наименование | Адрес | Категория потреби телей по надежнос ти теплос набжения | Величина ограничения | Макс. период разового ограни чения | Ответственный за введение отключения и ограничения | Тел. ответст венного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Согласовано                                                                                                                          Утверждаю

Главный инженер                                                                                                        Глава администрации

МУП «Жилкомсервис»                                                                      Усть-Ницинского сельского  поселения

___________ С.Е.Гагарин                                                                       _____________ К.Г. Судакова

График ограничения и отключения потребителей на отопительный сезон 2019-2020 гг. Котельная № 2 МУП «Жилкомсервис» с. Краснослободское, ул. Ленина, 37

| № п/п | Наименование | Адрес | Категория потреби телей по надежнос ти теплос набжения | Величина ограниче ния | Макс. Период Разового Ограни чения | Ответственный за введение отключения и ограничения | Тел. ответст венного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |